## Slide 1: Računalna mreža (Network)
je skup povezanih računala koja mogu međusobno razmjenjivati podatke.
OSNOVNA ZADAĆA: prijenos digitalnih podataka između fizički odvojenih mjesta
Za umrežavanje računala potrebna je strojna i programska oprema:
  računala s mrežnom karticom
  mediji za prijenos podataka
  uređaji za povezivanje i upravljanje komunikacijom između računala
  protokoli tj. pravila za prijenos podataka kroz mrežu

## Slide 2: Prednosti mreže
povezivanje udaljenih računala,
prijenos svih vrsta podataka,
pristup informacijama, bazama podataka i uslugama diljem svijeta,
zajedničko korištenje strojne i programske opreme u sastavu mreže,
ušteda prostora, vremena i novčanih troškova.
online kupovine, Internet bankarstva itd.
komunikacija iz doma sa ljudima iz cijelog svijeta (e-mail, razgovor, videokonferencije itd.)
razni zabavni sadržaji ( Internet, TV i radio, razne igrice).
korisnici na putu mogu biti 24 sata online putem svojih prijenosnih računala ili dlanovnika.

## Slide 3: Vrste mreža prema udaljenosti računala
    LAN = Local Area Network
      Računala na relativnom malom prostoru (ustanove, zgrade učionice)
      Računala se povezuju kablovima ili bežično
    MAN = Metropolitan Area Network
      Računala povezana na nekom gradskom ili širem području
      Skup povezanih lokalnih mreža u širu mrežu
    WAN = Wide Area Network
      Objedinjuje mnoge lokalne i gradske mreže
      najpoznatija WAN mreža je Internet
    PAN = Personal area network ograničena na samo nekoliko metara razdaljine

## Slide 4
Primjer lokalne mreže

## Slide 5: Vrste mreža prema povezanosti
kablovska
Wireless

## Slide 6: Računalne mreže prema ulozi računala u mreži
Poslužitelj – korisnik (Server/Client)
  Jedno glavno i više manjih računala
  računalo na koje se smještaju zajednički podaci i resursi
  Pogodno za veće organizacije i sustave
  poslužitelj ima zadaću primati zahtjeve i podatke, obraditi podatke sukladno zahtjevu korisnika i poslati obrađene podatke natrag korisniku
  poslužitelj je udaljeno računalo koje korisnik fizički ne vidi
  Internet je najpoznatiji primjer client-server mreže

## Slide 8
Peer To Peer
  Priključena računala su međusobno ravnopravna
  svako računalo može biti i poslužitelj i klijent
  Pogodno za manja poduzeća ili kućnu upotrebu

## Slide 9: Topologija mreže
- podrazumijevamo fizički raspored računala
Star mrežna topologija se sastoji od središnjeg čvora na kojega su kablovima direktno spojeni ostali čvorovi na mreži
Bus (sabirnica, crta) topologija se sastoji od centralnog vodiča na koji su spojeni čvorovi koji komuniciraju

## Slide 10
Ring topologija se sastoji od čvorova koji su povezani samo sa dva susjedna čvora, a prvi i posljednji su međusobno povezani tvoreći fizički krug
Tree topologija se sastoji od centralnog čvora koji je najviši u hijerarhijskom rasporedu čvorova i na njega spojenih čvorova koji se nalaze na sloju niže od njega.
Mesh topologija se sastoji od čvorova koji mogu imati direktne veze sa više ili sa svim čvorovima u mreži.

## Slide 11: Mrežni uređaji
1. Koncentrator (HUB)
  uređaj na koji se priključuju sva računala u lokalnoj mreži,
  HUB dobivene podatke od jednog računala šalje svim ostalim računalima priključenim na njega bez obzira da li su im upućeni
  prema brzini prijenosa može biti 10Mb/s, 100 Mb/s ili 1 Gb/s
  prema broju priključaka 8, 16, 24 ili 32

## Slide 12
2. Preklopnik ili (Switch)
  pametniji od HUB
  Ima ugrađen mikroprocesor koji analizira pakete s podacima pa zna prenijeti podatke točno s jednog porta na drugi
  pamti na kojem se portu nalazi koje računalo
  veća propusnost podataka
3. Usmjernik ili (Router)
  uređaj koji služi za povezivanje s drugim mrežama
  Preko routera se LAN spaja na Internet

## Slide 14: Protokoli
Pravila koja se primjenjuju kod prijenosa podataka između računala i računalnih mreža.
  TCP/IP - protokol na dvije razine
    Viša razina TCP
      poruku koja se šalje usitnjava u manje pakete,
      dijelovi poruke mogu putovati različitim putovima,a sastavljaju se na odredištu
    Niža razina IP
      pronalazim put od jednog računala do drugog

## Slide 15
Podatak koji se šalje dijeli se u manje cjeline – pakete
Svaki paket sadrži:
  zaglavlje poruke (adresa primatelja i adresa pošiljatelja)
  Podatke u binarnom obliku
  Dio za provjeru prijenosa
Svaki paket traži najmanje opterećen put do cilja

## Slide 16
  IPv4
    četiri grupe dekadskih brojeva odvojene točkom (0-255)
    192.168.1.24
    32 bitna adresa
    max broj računala koja se mogu priključiti na internet je 232 (4,3 milijarde)
  IPv6 osam grupa od po četiri heksadekadske vrijednosti međusobne odvojene :
    2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334
    128 bitna adresa - max broj adresa je 2128 ili 3.4×1038
340282366920938463463374607431768211456 jedinstvenih adresa.

## Slide 17
Kako saznati adresu računala:
Run >cmd
U Command prompt upisati ipconfig
What is my IP
Ping ime stranice

## Slide 18: Protokoli
  POP i IMAP –za dolaznu poštu
  SMTP – za odlaznu poštu
  TELNET – pristup udaljenom računalu
  HTTP- za prijenos hipertekstualnih datoteka
  HTTPS za prijenos hipertekstualnih datoteka ali preko sigurne veze
  FTP – za prijenos podataka između čvorova

## Slide 19: Pojmovi:
Intranet je lokalna mreža, mreža jednog poduzeća
Extranet je lokalna mreža organizacije koja je djelomično dostupna i vanjskim korisnicima
Internet “mreža svih mreža”

## Slide 20: Pristupanje drugim mrežama
<number>
  Računalo s programima za spajanje i pregledavanje mreže
  uređaj za povezivanje (modem, ISDN, ADSL) s telefonskom linijom
  korisnički račun kod ISP

## Slide 21: Uređaji za povezivanje
<number>
Modem
  računalo spaja putem telefonske mreže na internet
  plaća se vrijeme provedeno na internetu
  pretvara digitalne podatke u analogne i obrnuto
  brzina prijenosa je 56Kb/s
  brzina prijenosa podataka mjeri se u bps (bits per seconds)
    1Kbps = 1000 bps
    1Mbps = 1000000 bps=106 bps
    1Gbps = 1000000000 bps=109 bps

## Slide 22
<number>
ISDN (Integrated Services Digital Network)
  prenosi telef. linijom digitalnu informaciju
  brzina prijenosa je nešto veća
    jedan kanal 64Kb/s
    dva kanala 128Kb/s
    veza je kvalitetnija i stabilnija, a brzina prijenosa maksimalna
ADSL – Asymetric Digital Subscriber Line
  stalno ste priključeni na internet,
  plaća se količina prenesenih podataka
  brzina prijema i predaje (downloada i upload) podataka nije jednaka već različita (asimetrična)
  2Mbs/256 Kbs

## Slide 23: Internet mreža
<number>
def. Interneta – svjetska računalna mreža, koja povezuje velik broj manjih međusobno povezanih mreža koje razmjenjuju podatke
„mreža svih mreža”

## Slide 24: Povijest Interneta
<number>
prethodnica Interneta - mreža ARPAnet
1969. god razvija je Ministarstvo obrane SAD –umrežena američka sveučilišta
projekt kojim se trebalo istražiti kako direktno slati podatke s jednog računala na drugi bez memorijskog medija
1982. god prvi put se spominje kratica Internet
1983. god nastaju prve lokalne mreže

## Slide 26
<number>
Osnovan 1991. god., a 1992. -CARNet se povezuje sa Internetom (postaje davatelj usluga)
hrvatska akademska i istraživačka mreža
nacionalna mreža i ustanova koja se bavi razvojem, izgradnjom i održavanjem cjelokupne mreže u Hrvatskoj
pokriva gotovo cijelu Hrvatsku, a glavno čvorište je u Zagrebu
CARNet

## Slide 28
8192/512 kbit/s brzine prijenosa podataka za škole

## Slide 29: Davatelji internetskih usluga
<number>
ISP (Internet Service Provider)
tvrtka koja nudi uslugu pristupa Internetu (besplatno ili uz novčanu naknadu)
u RH postoji nekoliko ISP-ova:
  T-Com
  CARNet
  VIP online
  Globalnet
  Iskon

## Slide 30
<number>
Obilježja interneta:
  Međunarodan – čine ga računala diljem svijeta
  Decentraliziran
  Javan – dostupan svima
  Podložan čestim promjenama
  Radi na načelu klijentsko-poslužiteljske tehnologije
  Mogućnosti su mu neograničene ( možemo kupovati, gledati film, čitati, učiti , igrati mrežne igrice)

## Slide 31: Usluge ili servisi na Internetu-
<number>
www – servis koji se temelji na hipertekstu
  HTML – simbolički jezik za kreiranje hipertekstualnih dokumenta
  Imaju nastavak .htm ili html
  U hipertekstu neke riječi ili slike služe kao hiperveza prema drugim tekstovima
  Hoperveze - veze koje nas vode s jedne stranice na drugu
e-mail – servis za razmjenu poruka
Blog – javni mrežni dnevnik
FTP (File Transfer Protocol)
Web –mail - servis za razmjenu emaila preko weba
Chat – servis za razmjenu poruka u realnom vremenu
Društvene mreže – aplikacija za društveno umrežavnje (Facebook, Twitter,…)
Telnet
WAP (Wireless Aplication Protocol) usluga i protokol interneta

## Slide 32
<number>
Internet telefonija (VOIP-Voice over Internet Protokol) – uspostava glasovne veze preko interneta
Videokonferencije - prijenos slike i zvuka mrežeom na više različitih lokacija radi održavnja sastanaka ili seminara
Učenje na daljinu
Elektroničko kupovanje – naručivanje i plaćanje putem interneta
Elektroničko bankarstvo -

## Slide 33: Korisnički račun
<number>
svaki korisnik Interneta ima svoj korisnički račun - dodjeljuje ga ISP
definirana su prava korištenja resursa na internetu i njihovo plaćanje
određen je:
  User-name
  Password
  dobiva se e-mail adresa i prostora za postavljanje web stranica

## Slide 34: Vrste adresa na mreži
<number>
adresom se jednoznačno određuju sudionici u mreži
Vrste adresa:
  1. adrese za računala - IP
  2. adrese za mrežne resurse- URL
  3. e-mail adresa

## Slide 35: 1. Adresa računala -IP
<number>
svako računalo u mreži dobiva jedinstvenu IP adresu
  Što znate o IP adresi?
Adrese računala mogu biti:
1. brojčane adrese mogu biti:
  fiksne – stalna
  dinamičke – kod spajanja na Internet računalu se svaki puta dodijeli promjenjiva IP adresa

## Slide 36
<number>
2. simboličke adrese računala - lakše se pamte od brojčanih adresa,
računala razumiju samo brojčane IP adrese
zadaća DNS-a je da brojčane IP adrese računala pretvori u simboličku i obrnuto
  DNS – Domain Name Server

## Slide 37: 2. Adrese web stranica
<number>
URL (Uniform Resource Locator) tom adresom opisan je:
  Protokol (http, https)
  Servis ili usluga (www)
  Ime računala (skole)
  hr vršna domena
  http://www.skole.hr/

## Slide 38: Domena
<number>
glavne (vršne) domene označavaju :
  djelatnost (troslovne domene)
    .com, .edu, .net, .org, .mil, .gov, .int
  Geografsku pripadnost(dvoslovne su simboli zemalja)
    .hr, .ba, .si, .it, .de, .us, .uk
Domena se registrira u CARNetu
Domenu može registrirati svaka pravna osoba ili fizička osoba

## Slide 39: 3. e-mail adrese
<number>
sastoji se od korisničkog imena i naziva računala ili poslužitelja
ana.ivic@skole.hr
dlipovscak@net.hr

## Slide 40
<number>
Web preglednik (web Browser) – program koji se koristi za prikaz web stranica.
  Internet Explorer
  Mozilla Firefox
  Opera
  Google Chrome
  Safari
  Postavke web preglednika
    Gumb - Prilagodi i kontroliraj Google Crome
    Adrese koje često posjećujemo (favorites, bookmarks)
      Bookmark bar – traka oznaka
    Kreiranje početne stranica –učitava se pokretanjem web preglednika
    Povijest – popis posjećenih stranica Ctrl + H

## Slide 41: Web tražilice
<number>
Search engine – web tražilice program koji omogućuje pretraživanje interneta
Upisujemo ključne riječi kojima želimo doći do informacija
  www.google.hr
  www.altavista.com
  www.yahoo.com
  www.hotbot.com

## Slide 42
<number>
Nekoliko osnovnih pravila za pretraživanje – str. 114.
  Koristiti se frazama unutar navodnika
  Pretraživači ne razlikuju velika i mala slova
  Redoslijed kojim upisujemo pojmove utjecat će na rezultate pretrage
  + podrazumijeva da se u rezultatu pretrage nalazi i pojam koji je iza operatora
  - podrazumijeva da se u rezultatu pretrage ne smije nalaziti riječ koja je iza operatora
  OR znači da tražimo bar jednu od riječi
  * zamjenjuje znakove

## Slide 43: Elektronička pošta
<number>

## Slide 44
<number>
Svi učenici imaju svoj AAI@EduHr identitet
Tim identitetom svaki učenik dobiva e-mail adresu oblika korisnik@skole.hr
Sadržaj poruke dostavlja se u “elektronički poštanski sandučić” na poslužitelju (memorijski prostor na web poslužitelju).

## Slide 45
<number>
Za slanje i primanje poruka potreban je:
  e-mail klijent – program instaliran na računalu
  Web mail.
E-mail klijenti preuzimaju poštu s poslužitelja na računalo dok korištenjem web mail pošta se čita na poslužitelju.

## Slide 46: Protokoli e-maila
<number>
služe za prijenos naših elektroničkih poruka s jednog računala na drugo
  POP3 (Post Office Protocol)
    dolazni poslužitelj skida poruku s poslužitelja na vaše računalo
    nakon toga se poruke na poslužiteljskom računalu brišu
  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
    odlazni poslužitelj
    šalje poruku s vašeg na poslužiteljsko računalo te za razmjenu pošte između poslužiteljskih računala
  IMAP (Internet Message Access Protocol)
    koristi se za pristup poštanskom poslužitelju.
    za razliku od POP protokola sve poruke se pregledavaju i uređuju na poslužitelju bez preuzimanja na osobno računalo.
  MTA (Message Transfer Agent)
    služi za dvostranu komunikaciju između servera

## Slide 47
MTA

## Slide 48: Pravila pristojnosti- “Netiquette”
<number>
Biti kratak i jezgrovit
Koristiti kratke i jasne opise poruka u zaglavlju
Ne odgovarati na poruke neprimjerenog sadržaja
  takvo se izmjenjivanje poruka naziva Flaming, a sadržaj takvih poruka smatra se smećem (Trash, Junk Mail)
Provjeravati pravopis poruka koje šaljemo
Poruke ne pisati isključivo velikim slovima
Ne prosljeđivati poruke ili dijelove poruka bez dopuštenja

## Slide 49
Najpopularniji e-mail klijenti (programi)su:
  Outlook Express
  Microsoft Outlook
  Windows live mail
  Eudora
  Thunderbird
<number>

## Slide 52
Izgled prozora za primanje i slanje elektroničke pošte možemo podijeliti u tri okna
  mapa
  Zaglavlja poruka (popisa poruka)
  sadržaj poruke
<number>

## Slide 53
<number>

## Slide 54
<number>
Mape u radu s e-mail:
  Inbox
  Outbox
  Sent Items
  Deleted Items
  Drafts

## Slide 55: Primanje poruke
Šalji/primi (Send/Receive)
  program se spaja sa prijavljenim poslužiteljem, pregledava i preuzima na računalo dolaznu poštu
Naslovi poruka koji su nepročitani prikazani su podebljanim tekstom
Ako se s lijeve strane naslova poruke nalazi znak spajalice znači da u privitku postoji datoteka.
<number>

## Slide 56
Prozor nove poruke
Zaglavlje poruke
    To: e-mail adresu osobe kojoj šaljemo poruku
    Cc: kopija – sadržaj poruke daje se na znanje time osobama (više adresa odvaja se ;)
    Bcc:skrivene adrese, ne vide ih osobe koje su navedene u T0 i Cc
    Subject – naslov
    Prilog (privitak, attachment) kada uz poruku treba poslati sliku ili dulji tekst )
    Važnost poruke (visoka, obična-normalna,niska)
  Sadržaj poruke
<number>

## Slide 57: Gumbi za rad s porukama
<number>
Odgovori
Odgovori svima
Prioritet
Proslijedi
Privitak (Attachement)

## Slide 58: Adresar MS Outlook
<number>
Novu ćemo osobu dodati klikom na gumb nju
Dodajemo novu grupu za raspodjelu

## Slide 59
Kolačići (Cookies) – male tekstualne datoteke koje web mjesta spremaju na lokalno računalo radi pohrane informacija o korisniku i njegovim sklonostima. Te datoteke služe da se preskoče svi postupci ponovnog prijavljivanja na već posjećenu stranicu. Skraćuje se vrijeme učitavanja stranice.
Cache ili keš – mapa u koju preglednik pohranjuje stranice prilikom preuzimanja. Kada slijedeći put pristupamo tim podacima program provjerava je li bilo izmjena.
Firewall – zaštitna je granica koja nadzire i ograničava informacije koje putuju između vašeg računala i mreže na Internetu. Crta obrane protiv nekoga tko bi bez vašeg dopuštenja pokušao pristupiti vašem računalu.
<number>

## Slide 61: Virusi
Virus - je program koji se pridružuje programima u računalu i čini štetu na datotekama, programima, hardveru ili pogoršava karakteristike rada računala. Prenosi se po mreži.
Virusi mogu:
na računalu korisnika oštećivati i brisati podatke, mijenjati nazive i smještaj datoteka,
kodirati podatke tako da korisnik do njih više ne može pristupiti.
Pratiti:
  određene postupke korisnika, npr., načine prijave, korisnička imena, zaporke, brojeve
  kartica i bankovnih računa, adresare korisnika. Sve prikupljene podatke o korisniku i od korisnika mogu poslati neovlaštenim korisnicima koji ih mogu zloupotrijebiti.

## Slide 62
Načina širenja virusa:
Kopiranjem zaraženih programa i datoteka
elektroničkom poštom - obično u privitku pisma.
Zbog propusta u sigurnosnom sustavu Interneta moguće je pristupiti korisničkom računalu i na njemu instalirati virus.
Vrste virusa:
Crvi – programi koji umnožavaju sami sebe, a šire se preko mreže.
Trojanski konj- nalikuju na obične programe, a njihovim pokretanjem započinje njihovo destruktivno djelovanje
Hoax – lažna obavijest
Adware – programi koji prikazuju različite oglase
Spyware – programi koji preuzimaju dio kontrole nad računalom kako bi se pridobila neka korist za treću osobu.
Phishing- prijevara, navođenje korisnika na neželjeni postupak

## Slide 63
Borba protiv virusa:
instalirati i redovno ažurirati antivirusni program
otvarati samo datoteke iz provjerenih izvora
Koristiti se licenciranim programima
ne otvarati elektroničku poštu nepoznatih
redovito ažurirati i instalirati ažuriranja operacijskog sustava
postaviti vatrozid računala
Ne davati svoje podatke posebno lozinke drugima.
Antivirusni programi:
prepoznaju viruse,
onemogućavaju njihovo djelovanje,
prepoznaju zaražene datoteke (čiste ih ili predlažu njihovo brisanje iz računala).

## Slide 64
Antivirusni programi mogu biti besplatni ili komercijalni. Postoje mnogi antivirusni programi str. 5-40
-Nabrojite 4 antivirusna programa.
Ponašanje računala zaraženog virusom
sporiji rad računala
zaključavanje računala - popularno smrzavanje
rušenje i ponovno podizanje operativnog sustava
neispravan rad programa
nedostupnost diskova ili diskovnih pogona
neobične poruke o greškama
deformirani i izmijenjeni izbornici